## Slide 1
Astrofotografia dla początkujących
Tomasz Mrozek
Instytut Astronomiczny
Uniwersytet Wrocławski

## Slide 2
Podstawowe pytania
romantycznie
technicznie
Chcę fotografować
niebo:
wysoki
niski
Mam budżet:
miasto
ciemne
Miejsce
obserwacji:
10 minut
cała noc
Poświęcony czas
(na jedną noc):

## Slide 3
Podstawowe pytania: cel
romantycznie
technicznie
niski budżet
najprostszy sprzęt
wyobraźnia
wysoki budżet
zaawansowany sprzęt
spora wiedza
masa wolnego czasu

## Slide 4
wysoki
niski
Podstawowe pytania: budżet
aparat lub kamera CCD: od 1500 pln
statyw z prowadzeniem: od 3000 pln
oprogramowanie: 400-1000 pln
laptop: ~ 1500 pln
optyka: od 3000 pln
filtry, akcesoria i drobiazgi
górna granica ceny nie istnieje
aparat: 400 pln
statyw: 40 pln

## Slide 5
miasto
ciemne
Podstawowe pytania
ekspozycja: 61 s
miejsce: Wrocław,
4 km od centrum
ekspozycja: 61 s
miejsce: Góry Izerskie,
dolina osłonięta od
świateł okolicznych
miejscowości

## Slide 6
10 minut
cała noc
Podstawowe pytania
obiekty jasne
pojedyncze ekspozycje
elementarna obróbka
wystarczy balkon
serie obrazów do składania
pojedynczego obrazu
ciemne niebo (niekoniecznie)
sporo czasu na pracę nad
zebranym materiałem

## Slide 7
Czy teleskop jest niezbędny?
Potrzebny jest układ optyczny, który
znamy i rozumiemy
W rzeczywistości obiektyw aparatu
to także luneta…

## Slide 8
Montaż paralaktyczny + prowadzenie
montaż paralaktyczny z prowadzeniem w
jednej osi jest rozwiązaniem bardzo tanim, a
jednak dającym niezłe efekty

## Slide 9
Czym fotografować?
Credit & Copyright: Maciej Zapiór
Aparat analogowy
Camera obscura
Telefon komórkowy
Kompakt cyfrowy
Lustrzanka
Kamerka internetowa, przemysłowa
Kamera ccd

## Slide 10
Czym fotografować?
Aparat analogowy
Camera obscura
Telefon komórkowy
Kompakt cyfrowy
Lustrzanka
Kamerka internetowa, przemysłowa
Kamera ccd

## Slide 11
Czym fotografować?
Aparat analogowy
Camera obscura
Telefon komórkowy
Kompakt cyfrowy
Lustrzanka
Kamerka internetowa, przemysłowa
Kamera ccd
Credit & Copyright: Sylwester Kołomański

## Slide 12
Format zapisu
JPEG, TIFF i inne:
kompresja, która praktycznie eliminuje wszelkie zaawansowane metody obróbki - jednak nie dyskwalifikują fotografowania nieba
RAW:
podstawowy i jedyny format przydatny dla astrofotografii zaawansowanej
cyfrowy odpowiednik negatywu
brak kompresji

## Slide 13
Fotografia cyfrowa: CCD
duża wydajność kwantowa
zakres dynamiczny
liniowość
zapis w postaci cyfrowej

## Slide 14
Fotografia cyfrowa: CCD
CCD można wyobrazić sobie jako
macierz zbiorników na elektrony.
W takim zbiorniku mogą się pojawiać
dodatkowe elektrony, które nie są
produkowane przez padające
promieniowanie.
Poza tym zbiorniki mogą być dziurawe,
źle posprzątane, z zatkanym odpływem,
mogą się przepełniać itd.

## Slide 15
Fotografia cyfrowa: metody poprawy jakości obrazu
Usunięcie efektów
detektora:
BIAS
Dark
…i układu optycznego:
flatfield
oraz wykorzystanie zapisu w postaci cyfrowej:
- składanie (stacking)

## Slide 16
Fotografia cyfrowa: BIAS
obiektyw zamknięty
wykonany w dowolnym
momencie
czas ekspozycji maksymalnie
krótki
jest odejmowany od oryginalnego
zdjęcia
w amatorskiej astrofotografii
jest praktycznie niezauważalny

## Slide 17
Fotografia cyfrowa: prąd ciemny
wykonanie obrazu typu Darkframe:
obiektyw zamknięty
wykonany bezpośrednio po lub
przed danym zdjęciem
czas ekspozycji równy czasowi
z jakim było otrzymane
właściwe zdjęcie (niekoniecznie)
jest odejmowany od oryginalnego
zdjęcia

## Slide 18
Fotografia cyfrowa: cechy układu optycznego
wykonanie obrazu typu flatfield:
obiektyw otwarty i skierowany
na jednorodnie oświetloną
powierzchnię
wykonany w dowolnym
momencie (ale nie pół roku później)
czas ekspozycji dobrany tak aby
klatka była dobrze naświetlona
ale nie prześwietlona
oryginalne zdjęcie jest dzielone
przez obraz typu flatfield
w przypadku obiektywów o bardzo
szerokim polu widzenia wykonanie
obrazu typu flatfield jest trudne

## Slide 19
Fotografia cyfrowa: po redukcji

## Slide 20
Fotografia cyfrowa: składanie klatek
DeepSkyStacker
http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
elementarnie prosty w obsłudze
Iris
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
bardzo rozbudowany, wymagający nieco
wprawy i sporo wiedzy

## Slide 21
Fotografia cyfrowa: składanie klatek
pojedyncza klatka
ekspozycja 30s
złożenie 20-tu klatek

## Slide 22
Tuning aparatów kompaktowych
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Canon Hack Development Kit
Duży zakres modyfikacji bez
ingerowania w firmware
Zmiany kluczowe dla astrofotografii:
długie czasy ekspozycji (do 30 min.)
możliwość zapisu w formacie RAW
Credit & Copyright: Sylwester Kołomański

## Slide 23
Tuning aparatów kompaktowych
canon PowerShot s3 (modyfikowany)
czułość: iso 60
czas ekspozycji: 34 minuty
przesłona: 2.7
ogniskowa: 36 mm
Usuwanie szumów: NeatImage

## Slide 24
Tuning aparatów kompaktowych
canon PowerShot s3 (modyfikowany)
czułość: iso 80
czas ekspozycji: 2 minuty
przesłona: 3.5
ogniskowa: 432 mm
prowadzenie

## Slide 25
Tuning aparatów kompaktowych
canon PowerShot s3 (modyfikowany)
czułość: iso 80
czas ekspozycji: 8 minuty
Mars
Saturn
Wenus
Merkury

## Slide 26
O czym nie mówiłem
filtry
zdjęcia Słońca
guiding
projekcja okularowa
projekcja afokalna
CCD a CMOS
akcesoria
ciekawe obiekty do fotografowania
masa innych rzeczy…
Credit & Copyright: Zbigniew Kołaczkowski